Инновационное предложение - напольное покрытие для КРС

Мат-подстилка

«Забота»

ГК «Гавари»

2011 год

Рекомендации по монтажу

Вам понадобятся:

- Гвоздевой дюбель 6 × 80 мм.

- Подкладная шайба 30 мм.

(или крепёжные элементы с мин. той же прочностью и устойчивостью)

Требования:

- Поверхность бетона должна быть:

Чистой

Выровненной

Иметь уклон мин. 2-3 0

- Монтаж производить при любой температуре.

1.Сначала отметить расстояние 3 см от заднего края стойла.

2.Покрытия выкладывать, начиная с середины ряда стойла поочерёдно направо и налево. Между покрытиями оставлять зазор минимум 2 см.

Покрытия положить рядом друг с другом – не сдвигая их плотно!

3. При необходимости вырезать подходящие выемки в покрытии

4.Покрытия закрепить в 3-х местах в верхней части, отступив от края около 8 см

Сверлить.                                        Плотно вбить дюбель.	                     Вбить гвоздь.

Гвоздевой дюбель должен плотно и равномерно «сидеть».